## Slide 1
Y-AGENT / 사례요약
1 / 2
도메인 지식을 결합한
수율 분석 전문 Agent 개발
현업의 분석 판단을 Agent 로직으로 구현하고,
SOP와 업무 역할을 재설계하여 연속 분석 체계 구축
01 분산된 업무를 실행 가능한 Workflow로 재설계
기존 업무
SmartFactory·TAS
수율·공정 정보
Spotfire
Trend·Map·상관도
Excel·PPT·메일
취합·보고·공유
엔지니어가 반복 조회·비교하고 분석 순서와 해석을 직접 판단
한계
업무 재설계
현업 분석 파악
OPLS SOP
수율·PI·개발 인터뷰
업무 분해·도식화
분석 순서와
입력·결과 정의
역할 구분
Agent 수행 영역
Human 판단 지점
Workflow 구현
전문 Agent 연결
Super Agent 구축
02 개별 Agent의 실효성을 만든 도메인 지식
열화감지 Agent
현업 열화감지 로직을 반영해
수율 이상과 열화 내용을 보고
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
수율 예시 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 95 | 85 | 83
현업 판단 기준
분석 로직에 반영
Mining Agent
분류 ML과 Wafer Map을 결합해
유사 fail-map 후보 및 원인 탐색 지원
유사 불량 후보
원인 추적
도메인 지식 + AI 추론·Tool 활용
무엇을 확인할지 → 어떻게 해석할지 → 다음 분석은 무엇인지
03 SYLD 6개월 파견과 DT 협업으로 구현
현업에서 분리된 개발 몰입 환경에서 도메인 지식과 AI 설계·개발 역량 결합
Legacy 연계
Y-Agent Trend에서
SmartFactory 즉시 조회
MCP·BoI Wiki
MCP 호출을 통한
정형 분석보고서 배치 작성
개발·운영 기반
Oracle·RAM·NAS
LLM API 리소스 지원
도전 목표
반복 탐색·분석 자동화와 Know-how 표준화로
엔지니어가 핵심 판단에 집중하는 수율 분석 체계 구축
그래프와 Map은 분석 원리를 설명하기 위한 개념 예시
Notes: 기반: 사용자 첨부 사례요약 1장 및 2026-09-15, 2026-09-21~22 사용자 대화. OPLS SOP·현업 인터뷰, 업무 분해·Human/Agent 역할 구분, SYLD 6개월 파견, 열화감지·Mining 도메인 로직, SmartFactory 연계, MCP·BoI Wiki 정형 보고서 배치 작성 반영. 향후 workflow 지식화는 완료 기능으로 기술하지 않음. 그래프와 Map은 개념 예시.

## Slide 2
Y-AGENT / 사례요약
2 / 2
전문 Agent의 연속 분석과
엔지니어 협업을 현업에서 검증
Super Agent가 분석 목적에 따라 전문 Agent와 Tool을 연결하고,
엔지니어의 선택·조정을 반영해 원인 후보 도출까지 수행
01 분석 실행 구조
13개 전문 Agent · 목적별 Tool 조합
Super Agent
자연어 요청 해석 → 분석 계획·실행 → 후속 분석 제안
전문 Agent의 분석 수행
엔지니어의 핵심 판단
01
이상 감지
수율일보·열화감지
Trend 이상 확인
02
불량 정의
Map·불량이력
불량 양상·패턴 정의
03
이력 확인
자재이력·연계공정
저수율 Lot 특이 이력
04
연계 분석
연관분석·Mining
Inline-WT 혐의 탐색
05
원인 후보
Super Agent 결과 종합
우선 검토 대상 제시
Human-in-the-loop
분석 대상 선택
Agent가 제안한
Fail list 확인·선택
추가 분석 조정
분석 자재 지정·조정
추가 Mining 수행
분석 결과
불량 자재
분석 대상 특정
열화 파라
연계 항목 탐색
원인 공정 후보
우선 검토 대상
02 실제 제품 PoC로 활용성 검증
Spica 수율팀에서 Y-Agent 결과와 엔지니어 분석을 비교하고 Daily 피드백 반영
실제 수율 이슈 7건
5건 검출
2건 미검출
5 / 7
81건
협업 Action Item 도출
현업 피드백 기반 반복 개선
검증 의미
도메인 기반 Mining은 기존 3개 Mining 결과 대비 우수성을 확인하고,
실제 이슈의 검출·미검출 결과를 개선 과제로 연결
SUPEX 추구·패기
업무 재설계에서 구현·현업 검증까지 추진
단계별 분석은 목적에 따라 조합·반복 가능. 5/7은 검증한 실제 이슈 사례 수 기준.
Notes: 1장 유지, 2장 디자인 재구성. 출처: 이전 사용자 제공 내용 및 2026-09-22 사용자 대화. 분석 단계·Agent 구성과 Fail list 선택/분석 자재 조정은 운영 구조를 설명한 개념도. 분석 결과의 불량 자재→열화 파라→원인 공정 후보는 기존 사용자 설명의 분석 연결 구조. PoC는 실제 이슈 7건 중 5건 검출, 2건 미검출, 협업 Action Item 81건. 일반화한 정확도/성능 백분율로 해석하지 않음. 기존 3개 Mining 대비 우수성은 사용자 정성 평가.